## Slide 1: Calidad del aire en la Comunidad de Madrid
Grupo 7
Alfonso Gallardo
Raúl Hervás
Carmen Reina
Walter Ronceros
Susana Vara

## Slide 2: Calidad del aire de la comunidad de Madrid. Objetivos y conclusión del análisis
La salud pública es uno de los objetivos principales de los Gobiernos. Esta puede verse mermada por altas tasas de contaminantes en el ambiente. Por ello, los Gobiernos han adecuado medidas necesarias para el control de la contaminación ambiental.
Predicción de dicha contaminación a través de diferentes modelos predictivos y su comparación para identificar cual es el que mejor predice la contaminación atmosférica en Madrid.
Magnitudes intervinientes en la calidad del aire. Índice de calidad del aire (ICA).
Impacto en la reducción de los niveles de la contaminación en el confinamiento de la población durante el COVID-19
FEBRERO 2020

## Slide 3
Para ver si el periodo de confinamiento en la comunidad de Madrid ha tenido algún efecto significativo en la calidad del aire comparamos en el mismo periodo de enero a mayo los datos de 2018, 2019 y 2020.
2018
2019
2020
Claramente en el periodo de confinamiento todas las magnitudes han sido inferiores a los datos de años anteriores . Únicamente el Ozono se ha mantenido más o menos en la misma línea.
Conclusión : el confinamiento ha mejorado la calidad del aire.
Calidad del aire de la comunidad de Madrid. Objetivos y conclusión del análisis
. En el mes de Mayo se ve cómo las mediciones de los contaminantes van poco a poco subiendo, encaminados a alcanzar los datos de años anteriores.

## Slide 4: Para coordinarnos el equipo hemos utilizado Trello

## Slide 5: Para realizar el estudio de la calidad del aire utilizamos la metedologia CRISP-DM

## Slide 6: 1.Comprensión del negocio
La calidad del aire a nivel mundial se mide mediante un índice denominado AQI (Air Quality Index) , en español es ICA ( Índice de la Calidad del Aire).
Este índice es el máximo de los valores equivalentes de 5 contaminantes: SO2 ( Dióxido de Azúfre), NO2 (Dióxido de Nitrógeno), CO ( Monóxido de Carbono) , O3(Ozono), PM10 y PM25 (partículas) en todas las estaciones de medida de un municipio o región.
En el dibujo podemos ver las causas y efectos de la contaminación del aire: (1) efecto invernadero, (2) contaminación por partículas, (3) aumento de la radiación UV, (4) SO2 dióxido de azufre (lluvia ácida), (5) aumento de la concentración de ozono a nivel del suelo, (6) aumento de los niveles de óxidos de nitrógeno.

## Slide 7: 1.Comprensión del negocio
Los valores que indican la calidad del aire se pueden ver en la tabla adjunta

## Slide 8: 1.Comprensión del negocio
El gráfico donde por ejemplo para Madrid se ven las estaciones de medida, los contaminantes con sus datos en las últimas 48 horas.
Así cómo se muestra ese histórico de 48 horas en los contaminantes se muestran también las características metereológicas : temperatura, presión atmosférica, humedad y viento.

## Slide 9: 1.Comprensión del negocio
Para ver si el periodo de confinamiento en la comunidad de Madrid ha tenido algún efecto significativo en la calidad del aire comparamos en el mismo periodo de enero a mayo los datos de 2018, 2019 y 2020.
2018
2019
2020
Claramente en el periodo de confinamiento todas las magnitudes han sido inferiores a los datos de años anteriores . Únicamente el Ozono se ha mantenido más o menos en la misma línea.
En el mes de Mayo se ve cómo las mediciones de los contaminantes van poco a poco subiendo, encaminados a alcanzar los datos de años anteriors.
Conclusión : el confinamiento ha mejorado la calidad del aire.

## Slide 10: 2.Comprensión de los datos
Para nuestro estudio recogemos los datos tanto de contaminantes como metereológicos de los portales de datos abiertos de la comunidad de Madrid y del ayuntamiento de Madrid.
2.1 Exploración y elección de los datasets

## Slide 11: 2.Comprensión de los datos
El formato de los dataset tiene siempre el mismo formato , indicando la estación de medida, la magnitud a medir , la fecha y las 24 horas de medida con sus correspondientes validaciones :
Estas son las magnitudes de calidad del aire y los factores por los que hay que multiplicar los datos de los 5 contaminantes, para poderlos comparar y sacar así el índice ICA.

## Slide 12: 2.Comprensión de los datos
Las magnitudes metereológicas con sus unidades de medida son las siguientes:
Estas son las estaciones de medida, tanto del municipio de Madrid como de la comunidad de Madrid:

## Slide 13: 3.Preparación de los datos
3.1 Preparación del dataset
El tratamiento de los dataset lo realizamos en phyton.
Calculamos el ICA de cada contaminante.
Transformamos con phyton el dataset desagrupando y poniendo los valores de cada hora de las magnitudes de calidad del aire en filas y las características metereologicas en columnas, para poder realizar un mejor tratamiento de series temporales.

## Slide 14: 3.Preparación de los datos
Utlizamos google colab para analizar el dataset generado y verificar las hipótesis de cara a modelar con series temporales.
3.2 Preprocesamiento y análisis de los datos
Hacemos un repaso rápido de los datos que tenemos, sus tipos de datos, valores faltantes, eliminamos nulos, análisis descriptivo del índice de Calidad del aire.

## Slide 15: 3.Preparación de los datos
3.3 Comprensión de los datos
Analizamos las los valores que más se repiten del ICA y los que menos, su media y las medidas de distribución cómo son la asimetría y la curtosis.
Tenemos un sesgo positivo, lo que indica una asimetría a la derecha y en cuanto a la curtosis el valor es >0 lo que indica que la distribución es leptocúrtica , los datos están muy concentrados hacia la media. Si la curtosis hubiera sido 0 nos indicaría que la distribución es normal.

## Slide 16: 3.Preparación de los datos
3.3 Comprensión de los datos
Variables metereológicas

## Slide 17: 4. Modelado
4.1 Preparación del modelo
Normalizamos el ICA y las magnitudes

## Slide 18: 4. Modelado
4.1 Preparación del modelo
Consultamos los diagramas de Box-whisker. Donde se aprecia que hay muchos datos atípicos en casi todas las variables, únicamente la dirección del viento y la humedad relativa

## Slide 19: 4. Modelado
4.1 Preparación del modelo
Análisis de correlaciones, no se observa ninguna correlación significativa, esta parte nos plantea un serío problema a la hora de modelizar algo con una cierta fiabilidad.

## Slide 20: 4. Modelado
Preparamos el dataframe para los distintos algoritmos:

## Slide 21: 4. Modelado
4.1 Algoritmo K-NN
4.2 Regresión Logística
4.3 AdaBoost
4.4 GradientBoosting
4.5 RandomForest

## Slide 22: 4. Modelado
Mejora en la precisión del modelo:

## Slide 23: 5. Conclusiones